# Технические требования для макетов широкоформатной печати.

- Цветовая модель: CMYK

- Черный цвет: составной C – 50%, M – 50%, Y – 50%, K – 100%!!!

- Форматы файлов *.tif (без компрессий и альфа каналов), *.cdr.

- Шрифты, логотипы: конвертированы в кривые

- Размер изображения должен быть в масштабе 1:1.

### Разрешение файлов для печати.

Чтобы избежать неоправданно большого объёма файлов для печати, следует подготавливать файлы со следующими разрешениями:

При печати 360, 600dpi:

| Размер изображения, кв.м | Разрешение макета, (pixels/inch) |
| --- | --- |
| Менее 50 | 80 |
| Более 50 | 50 |

При печати 720, 1440dpi разрешение файла 150-300 pixels/inch.

### Передача файлов.

Файлы для печати принимаются по e-mail, приложенными к письму, по ссылке с общедоступных файлообменников: 
www.mail.ru, http://narod.yandex.ru, http://ifolder.ru/, http://webfile.ru, или с личного FTP клиента.

Если файл "очень большой"! Переведите файл в формат *.tif и создайте из него архив с максимальным уровнем сжатия. Объем файла станет значительно меньше!

#### ВНИМАНИЕ! Изображения в печать не принимаются:

- Если изображение не содержит чёткого контура под обрез
(т.е. нет рамки, толщина рамки должна составлять 0,5 мм для печати 360, 600dpi, и 0,1 мм для печати 720, 1440dpi)

- Если файл, подготовленный в CorelDraw, содержит более одной страницы, либо одна страница содержит несколько макетов под печать.

#### Претензии к цветам без цветопробы не принимаются!

Помните!  Мы печатаем растровые изображения!

Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, поэтому, передавая такой файл на печать, Вы принимаете на себя полную ответственность за возможные искажения в макетах, при переводе их в растровое изображение!